Położenie glazury na ścianach i podłogach

- Przy wykonywaniu nowych posadzek z płytek w pomieszczeniach należy uszczelnić przejścia rur kanalizacyjnych i wodnych przez stropy i ściany.

- Zerwać wszystkie istniejące warstwy posadzki do płyty konstrukcyjnej.

- Nanieść warstwę szczepną i wykonać warstwę wyrównawczą.

- Wykonać izolację przeciwwodną z wklejeniem w narożnikach styku ściany i posadzki systemową taśmę uszczelniającą.

- Wykonać warstwę dociskową posadzki grub. 2,5 cm.

- Wykonać drugą warstwę izolacji posadzki i ścian narażonych na działanie wody ( strefa, wanny , umywalki, kabiny prysznicowej).

- Położyć płytki z uszczelnieniem styku posadzki ze ścianami i narożników ścian silikonem.

- Przy układaniu płytek na ścianach należy zapewnić swobodny dostęp do pionów wod- kan, zaworów odcinających i wodomierza/y umożliwiający ich wymianę lub/i odczyt oraz prawidłowe funkcjonowanie.

- Pozostawić w rezerwie minimum 1,0 m² płytek w razie konieczności usuwania awarii. W przypadku wystąpienia awarii pionu kanalizacyjnego, wodnego lub c.o. koszty odtworzenia okładziny z płytek na ścianach i posadzkach obciążają użytkownika mieszkania .

- Nie wolno zabudowywać instalacji gazowej, otworów wentylacyjnych ani zmniejszać ich wymiarów.