Wymiana stolarki okiennej

- Wymianę stolarki okiennej należy przeprowadzić na własny koszt bez prawa do refundacji.

- Przy wymianie stolarki okiennej należy zachować wymiary w świetle ościeża okiennego i  zachować dotychczasowy podział na kwatery.

- Montowana stolarka musi spełniać wymagania formalno-prawne ujęte  w Ustawie o wyrobach budowlanych (z dnia 16 kwietnia 2004 r.) i w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (z dnia 11 sierpnia 2004 r.) w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym – czyli musi być oznakowany znakiem „CE” lub „B”

- W oknach należy zamontować nawiewniki zgodne z Polską Normą  PN-B-03430:1983 wraz ze zmianą Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania”, zaleca się w kuchni montaż nawiewnika higrosterowanego, w pozostałych pomieszczeniach nawiewników ciśnieniowych,

- Przy wymianie okien należy zachować kolor stolarki zabudowanej w budynku. Dopuszcza się zmianę koloru stolarki wewnątrz mieszkania.

- Przy wymianie okien należy zamontować nowe parapety zewnętrzne w kolorystyce zgodnej z wystrojem elewacji, w sposób trwały i zabezpieczający ściany zewnętrzne przed zalewaniem.

- Po zakończeniu robót należy odnowić kolorystykę ościeży dostosowując ją do istniejącego koloru .

- Zakończenie robót budowlanych należy pisemnie zgłosić Kierownikowi Administracji Osiedla celem dokonania odbioru.